Урок 11/11 Электрическое напряжение

Цели урока: ученик должен знать понятие электрическое напряжение на 3 уровне усвоения знаний.

Задачи:

- образовательные: раскрыть содержание понятия электрическое напряжение;

- развивающие: формирование умений у учащихся применять знания при решении задач; научить измерять электрическое напряжение;

- воспитательные: политехническое воспитание через изучение приборов для измерения напряжения; эстетическое – через демонстрации, рисунки.

Форма организации: комбинированный урок, так как на данном занятии поставлены две дидактические цели (усвоение нового материала и его закрепление), которые решаются на этом уроке.

Демонстрации:

1. Электрическая схема с лампочками от карманного фонарика и осветительной сети;

2. Измерение напряжения вольтметром.

План учебного занятия:

- Актуализация знаний;

- Изучение нового материала:

  - раскрытие содержания понятия электрическое напряжение;

  - прибор для измерения напряжения - вольтметр;

- Закрепление и уточнение знаний:

  - решение задач из учебника 35, 37;

  - решение задач из сборника задач 1264.

Домашнее задание:

1. §11; вопросы к параграфу;

2. Задачи в учебнике 36, 38;

3. Сборник задач 1262.

Ход урока

- Актуализация знаний;

I. Повторение. Проверка домашнего задания

- Что такое сила тока? Какой буквой она обозначается? « - По какой формуле находится сила тока?

- Как называется прибор для измерения силы тока? Как он обозначается на схемах?

- Как называется единица силы тока? Как она обозначается?

- Какими правилами следует руководствоваться при включении амперметра в цепь?

- По какой формуле находится электрический заряд, проходящий через поперечное сечение проводника, если известны сила тока и время его прохождения?

II. Индивидуальная работа по карточкам

Вариант I

1. Сколько миллиампер в 0,25 А?

а) 250 мА;                        б) 25 мА;                        в) 2,5 мА;                                       
г) 0,25 мА;                       д) 0,025 мА.

2. Выразите 0,25 мА в микроамперах.

а) 250 мкА;                      б) 25 мкА;                      в) 2,5 мкА;

г) 0,25 мкА;                      д) 0,025 мкА.

На рис. изображена схема электрической цепи.

3. Где на этой схеме у амперметра знак «+»?

а) у точки М;                     б) у точки N.

4. Какое направление имеет ток в амперметре?

а) от М к N;                   б) от N к М.

Вариант II

1. Выразите 0,025 А в миллиамперах.

а) 250 мА;                      б) 25 мА;                            в) 2,5 мА;

г) 0,25 мА;                     д) 0,025 мА.

2. Сколько микроампер в 0,025 мА?

а) 250 мкА;                     б) 25 мкА;                         в) 2,5 мкА;

г) 0,25 мкА;                    д) 0,025 мкА.

На рис. 107 изображена схема электрической цепи.

3. Где на этой схеме у амперметра знак «+»?

а) у точки М;	б) у точки N.

4. Какое направление имеет ток в амперметре?

а) от М к N;	б) от N к М.

- Изучение нового материала:

  - раскрытие содержания понятия электрическое напряжение;

О силе тока можно судить либо по показанию амперметра, либо по действию тока. Например, чем больше накалена нить лампы, тем больший ток проходит по цепи.

-   От каких же факторов зависит сила тока в цепи?

Проведем опыт: замкнем цепь на один аккумулятор и обратим внимание на величину тока в цепи. Если последовательно увеличивать число аккумуляторов, ток в цепи увеличивается.

Вывод: сила тока в цепи зависит от какой-то величины, связанной с источником тока.

Поскольку источник тока создает электрическое поле в цепи, а ток, возникающий в цепи под действием этого электрического поля, оказывается неодинаковой величины, то и электрическое поле различных источников разное. Электрическое поле действует с определенной силой на заряженные частицы. Чем больше величина этой силы, тем больше будет скорость направленного движения заряженных частиц. Это означает, что через поперечное сечение проводника пройдет в единицу времени большее число заряженных частиц и будет перенесен больший электрический заряд, т.е. пройдет больший ток.

Действующее в цепи электрическое поле характеризуется особой величиной, называемой напряжением электрического поля или просто напряжением.

Напряжение - это физическая величина, характеризующая действие электрического поля на заряженные частицы.

Направленное движение создается электрическим полем, которое при этом совершает работу.

Работа, которую совершает ток при перемещении заряда в 1Кл по участку цепи, называется электрическим напряжением. U = A / q

где U - напряжение [В] (напряжение измеряется в вольтах);

А - работа [Дж];

q - заряд [Кл].

Вольт равен такому электрическому напряжению между двумя точками цепи, при котором работа по перемещению электрического заряда в 1 Кл на этом участке равна 1 Дж:

1 В = 1 Дж / 1 Кл

  - прибор для измерения напряжения - вольтметр;

Прибор для измерения напряжения называют вольтметром.

На схемах вольтметры условно обозначают:

Для включения вольтметра в цепь соблюдают следующие правила:

1. Зажимы вольтметра присоединяют к тем точкам цепи, между которыми надо измерить напряжение (параллельно соответствующему участку цепи).

2. Клемму вольтметра со знаком «+» следует соединить с той точкой цепи, которая соединена с положительным полюсом источника тока, а клемму со знаком «-» с точкой, которая соединена с отрицательным полюсом источника тока.

- Закрепление и уточнение знаний:

  - Вопросы для закрепления:

- Как называют прибор для измерения напряжения?

- Как включают вольтметр для измерения напряжения на участке цепи?

- Как с помощью вольтметра измерить напряжение на полюсах источника тока?

- Какой должна быть сила тока, проходящего через вольтметр, по сравнению с силой тока в цепи?

  - решение задач из учебника 35, 37;

№ 35.

№ 37.

Дано:	Решение:

U - ? В	U = A / q

А = 0,1 кДж = 100 Дж	U = 100 Дж / 20 Кл = 5 В

q = 20 Кл 	Ответ: напряжение на участке равно U = 5 В

  - решение задач из сборника задач 1264.

№ 1264.

Дано:	Решение:

q - ? Кл	q = I ( t

t = 10 мин = 600 с	q = 5 А ( 600 с = 3000 Кл = 3кКл

I = 5 A 	Ответ: заряд переносимый по проводнику равен 3кКл

  - Тренировка сбора различных схем

Оборудование: 2 лампочки, соединительные провода, источник тока, выключатель, амперметр. Собрать схемы по рисункам (см. рис. 108, 109, 110).

Заключительное слово: Итак, сегодня вы познакомились с  понятием электрическое напряжение и прибором для измерения напряжения.

Домашнее задание

1. §11; вопросы к параграфу;

2. Задачи в учебнике 36, 38.

3. Сборник задач 1262.