Урок   8           Перегрузка и невесомость.

Цель уроки: сформулировать понятие перегрузки и невесомости.

Форма организации: комбинированный урок, так как на данном занятии поставлены две дидактические цели (усвоение нового материала и его закрепление), которые решаются на этом уроке.

План учебного занятия:

- Актуализация знаний;

- Изучение нового материала:

  - перегрузка;

  - невесомость;

- Закрепление и уточнение знаний:

  - решение задач;

Домашнее задание: §46; задачи 175, 176.

Ход урока

1. Актуализация знаний через повторение.

- Какую скорость называют первой космической?

- Как изменяется скорость движения спутника по орбите с увеличением высоты /г?

- Зависит ли скорость спутника от его массы?

- Как направлены скорость и ускорение спутника, движущегося по круговой орбите? Чему равно ускорение такого спутника?

- Можно ли считать круговое движение спутника равноускоренным? Почему?

- На какие два класса делятся искусственные спутники Земли?

- Какую скорость называют второй космической? Чему она равна?

- Что представляет собой третья космическая скорость?

- Какое движение называют реактивным?

- Для ускорения нужна сила, а сила - это действие одного тела на другое. Почему же ускоряются ракета, когда в космическом пространстве вокруг нее нет никаких тел?

2. Новый материал

a) Рассмотрим сначала случай, когда ракета стартует и начинает разгоняться (рис. 1). Ускорение ракеты а направлено противоположно ускорению g. На космонавта действуют две силы: сила тяжести mg (со стороны Земли) и сила реакции опоры N со стороны кресла. Их равнодействующая

F = N – mg направлена вверх, чтобы обеспечить космонавту ускорение а (космонавт неподвижен относительно ракеты). По второму закону Ньютона

F = m а,    т.е.        N – mg = ma,

откуда          N =  mg + ma = m (a + g)..

Вес космонавта Р приложен к креслу. По третьему закону Ньютона вес космонавта равен по величине силе реакции опоры /V:

P = N = m (a + g).

Из этой формулы следует, что при разгоне ракеты вес космонавта увеличивается по сравнению с силой тяжести на величину та. Таким образом, космонавт испытывает перегрузку.

Перегрузку можно характеризовать отношением ускорения ракеты а к ускорению свободного падения g - коэффициентом перегрузки n:   п = а/g.

Тогда вес космонавта                P =  m (a + g) = mg (1 + а/g ) = mg (1 + n)...

Перегрузки в космических летательных аппаратах могут быть очень существенными, выдержать такие перегрузки могут только специально подготовленные люди. Поэтому достаточно наивно смотрятся кадры из фильма «Армагеддон», где «простые американские парни» во главе с Брюсом Уиллисом, облетая вокруг Луны, выдерживают десятикратную перегрузку.

б) А что же происходит, если направления ускорения ракеты и ускорения свободного падения совпадают (рис.  2)? В этом случае равнодействующая сила F = mg -  N  сообщает космонавту ускорение а:

F = m а,    тогда       mg - N = ma,

откуда          N =  mg - ma = m (g - a)..

Следовательно, вес космонавта         P = N = m (g - a).

Как видно, вес космонавта уменьшается по сравнению с силой тяжести, действующей на Земле. В частности, когда ракета выходит на орбиту и выключает двигатели, ускорение ракеты а = g. Поэтому вес  космонавта

P =  m (g - a) = 0.

Состояние космонавта (впрочем и любого тела), при котором его вес равен нулю, называется невесомостью.

Для того чтобы испытать состояние невесомости или перегрузки совсем не обязательно отправляться в космос. Достаточно сходить на аттракцион «Американские горки». Кроме того, состояние невесомости вы испытываете всегда, когда находитесь в прыжке.

3. Закрепление изученного

- Что такое перегрузка? Когда она наступает?

- Что называют коэффициентом перегрузки?

- Какие силы действуют на космонавта в стартующей ракете? Как они направлены?

- Что такое невесомость? Когда она возникает?

- Как невесомость влияет на организм человека?

3.1. Решение задач

1. Чему равен вес летчика-космонавта массой m = 70 кг при старте ракеты с поверхности Земли с ускорением а = 15 м/с2? (Ответ: P = m (a + g) = 1750 Н.)

2. Летательный аппарат, совершая вертикальную посадку на поверхность Земли, равномерно уменьшает свою скорость от v = 20 м/с до 0 за 1 с. Чему равен вес пилота массой m = 80 кг при посадке? Каков коэффициент перегрузки? (Ответ: P =m (g + v/t)  = 960 Н; n = 0,2.)

Домашнее задание: §46; задачи 175, 176.