Урок 9/9 Сила тока

Цели урока: ученик должен знать понятие сила тока на 3 уровне усвоения знаний.

Задачи:

- образовательные: раскрыть содержание понятия сила тока;

- развивающие: формирование умений у учащихся применять знания при решении задач; научить измерять силу тока

- воспитательные: политехническое воспитание через изучение приборов для измерения силы тока; эстетическое – через демонстрации, рисунки.

Форма организации: комбинированный урок, так как на данном занятии поставлены две дидактические цели (усвоение нового материала и его закрепление), которые решаются на этом уроке.

Демонстрации:

План учебного занятия:

- Актуализация знаний через проверочную работу;

- Изучение нового материала:

  - прибор для измерения тока - амперметр;

  - раскрытие содержания понятия сила тока;

- Закрепление и уточнение знаний:

  - решение задач из учебника 29, 31;

  - решение задач из сборника задач 1260, 1261.

Домашнее задание:

1. §10; вопросы к параграфу;

2. Задачи в учебнике 30, 32;

3. Сборник задач В.И.Лукашика, Е.В.Ивановой:  № 1258, 1259.

Ход урока

- Актуализация знаний; Самостоятельная работа № 4 (8 вариантов)

|  | В.1 | В.2 | В.3 | В.4 | В.5 | В.6 | В.7 | В.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | Б | А | Г | В | Б | Г | В |
| 2 | Б | Е | Г | Г | Д | А | Г | А |
| 3 | В | Г | В | Г | А | В | А | В |
| 4 | Г | А | Б | Г | В | А | Г | В |
| 5 | Б | В | Б | А | Б | В | Б | А |
| 6 | А-3 Б-2 В-1 Г-4 Д-5 Е-4,1 | А-2 Б-4 В-5 Г-3 Д-1 Е-1,2 | А-4 Б-5 В-1 Г-2 Д-5 Е-3 | А-3 Б-4 В-2 Г-4 Д-5 Е-1 | А-5 Б-4 В-3 Г-1 Д-2 Е-1 | А-2 Б-5 В-1 Г-3 Д-4 Е-4 | А-3 Б-4 В-5 Г-2 Д-2 Е-1 | А-4 Б-3 В-2 Г-1 Д-5 Е-4 |
| 7 | В | Г | Б | А | В | Б | Г | А |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Изучение нового материала:

  - прибор для измерения тока - амперметр;

Времена, когда ученые обнаруживали ток, пропуская его через себя, давно прошли. Теперь ток измеряют специальными приборами, которые называют амперметрами.

Амперметр – прибор для измерения силы тока.

На схемах амперметры условно обозначают:

Для включения амперметра в цепь соблюдают следующие правила:

1. Амперметр включают последовательно с тем элементом цепи, в котором измеряют силу тока.

2. Клемму амперметра со знаком «+» следует соединить с тем проводом, который идет от положительного полюса источника тока, клемму со знаком «-» соединяют с тем проводом, который идет от отрицательного полюса источника тока.

  - раскрытие содержания понятия сила тока;

Обратимся к рисунку 21, б. На нем выделено поперечное сечение проводника, через которое проходят заряженные частицы при наличии в проводнике электрического тока. В металлическом проводнике этими частицами являются свободные электроны. В процессе своего движения вдоль проводника электроны переносят некоторый заряд. Чем больше электронов и чем быстрее они движутся, тем больший заряд будет ими перенесен за одно и то же время.

Сила электрического тока – это физическая величина, показывающая, какое количество электрического заряда, проходит через поперечное сечение проводника в единицу времени.

Пусть, например, за время (t=2 с через поперечное сечение проводника носители тока переносят заряд q=4 Кл. Разделив 4 Кл на 2 с, получим 2 Кл/с. Это и есть сила тока. Обозначается она буквой I .

I = q / (t, I = q / t

где I – сила тока [А];

q - заряд, прошедший через поперечное сечение проводника [Кл];

(t - время [с].

На Международной конференции по мерам и весам в 1948 году было решено в основу определения единицы силы тока положить взаимодействие двух проводников с током.

Силу взаимодействия проводников с током можно измерить. Эта сила зависит от длины проводников, расстояния между ними, среды, в которой находятся проводники и, что самое важное, от силы тока в проводниках. Если одинаковы все условия, кроме силы токов, то, чем больше сила тока в каждом проводнике, тем с большей силой они взаимодействуют между собой.

За единицу силы тока принят ампер (А), в честь французского ученого А.М. Ампера.

Через единицу силы тока- 1А определяется единица электрического заряда-1 Кл: [q]=1Кл.

Так как I = q / (t, то 1Кл =1А • 1с

За единицу электрического заряда принимают заряд, проходящий через поперечное сечение проводника за время 1 с при силе тока 1 А.

Кратные и дольные единицы силы тока:

1 мА = 0,001 А,  1 мкА = 0,000001 А.

- Закрепление и уточнение знаний:

  - Вопросы для закрепления:

- Какой величиной определяется сила тока в электрической цепи?

- Как выражается сила тока через электрический заряд и время?

- Что принимают за единицу силы тока? Как называется эта величина?

- Какие дольные и кратные амперу единицы силы тока вы знаете?

- Как выражается электрический заряд (количество электричества) через силу тока в проводнике и время его прохождения?

  - решение задач из учебника 29, 31;

№ 29.

№ 31.

Дано:	Решение:

I - ?	I = q / t

t = 1 мин = 60 с	I = 24 Кл / 60 с = 0,4 А

q = 24 Кл 	Ответ: сила тока в проводнике равна I = 0,4 А

  - решение задач из сборника задач 1260, 1261.

№ 1260.

Дано:	Решение:

I - ? А	I = q / t

t = 10 мин = 600 с	I = 300 Кл / 600 с = 0,5 А

q = 300 Кл 	Ответ: сила тока в проводнике равна I = 0,5 А

№ 1261.

Дано:	Решение:

q  - ? Кл	q = I ( t

t = 2 мин = 120 с	q = 12(10-3 А ( 120 с = 1440(10-3 Кл = 1,44 Кл.

I = 12 мА = 12(10-3 А 	Ответ: заряд проходящий через проводник равен q = 1,44 Кл.

  - Тренировка сбора различных схем

Оборудование: 2 лампочки, соединительные провода, источник тока, выключатель, амперметр. Собрать схемы по рисункам (см. рис. 97, 98, 99).

Заключительное слово: Итак, сегодня вы познакомились с  понятием сила тока и прибором для измерения тока.

Домашнее задание

1. §10; вопросы к параграфу;

2. Задачи в учебнике 30, 32;

3. Сборник задач В.И.Лукашика, Е.В.Ивановой:  № 1258, 1259,1260.